## Slide 1: Протоколы UDP и TCP
Artem Beresnev
t.me/ITSMDao

## Slide 2: План
Транспортный уровень
Номера портов
Протокол UDP
Протокол TCP
Установление соединения в TCP
Управление скоростью в TCP
Будущее TCP

## Slide 3: Транспортный уровень TCP\IP
Задачи:
  Диспетчеризация данных между приложениями
  Достоверность доставки (TCP)
Адреса TCP и UDP – номера портов
Надежная доставка - TCP
Не надежная доставка – «чистый» UDP

## Slide 4: Номера портов

## Slide 5: Мультиплексирование и демультиплексирование
Порт «занимается» приложением, клиентом или сервером.
Модули протоколов TCP и UDP занимаются направлением инкапсулированных данных в нужный порт.
Номера портов для UDP и TCP могут быть одинаковыми.

## Slide 6: Мультиплексирование и демультиплексирование
В случае, если на хосте несколько IP адресов, то порт для разных приложений может совпадать.
Но различаются сокеты (!)

## Slide 7: Значения номеров портов
Для сервера номер порта фиксирован, для клиента – произволен.
Для серверов:
  RFC порты (назначается IANA RFC 6335)
  Не RFC порты
  Пример:
    80/TCP – HTTP официально
    81/TCP – Tor не официально
Клиентские порты - выше 1024.

## Slide 8: Значения номеров портов
Размер номера порта 16 бит, следовательно максимальное значение 65535.
Порт с номером 0 разрешен для использования в UDP, запрещен для TCP.

## Slide 9: Безопасность и номера портов
Сканирование портов (nmap)
Перенос служб на не RFC порты.

## Slide 10: Протокол UDP

## Slide 11: Заголовок UDP
User Datagram Protocol, RFC-768

## Slide 12: Заголовок UDP
Заголовок UDP состоит из четырех 2-байтных полей:
номер UDP-порта отправителя;
номер UDP-порта получателя;
контрольная сумма;
длина дейтаграммы

## Slide 13: Заголовок UDP
Контрольная сумма
  Служит для диагностики, но не для исправления.
  Поврежденную дейтаграмму UDP просто отбрасывает.

## Slide 14: Протокол TCP

## Slide 15: Заголовок TCP
Transmission Control Protocol
RFC: 793, 1323, 1644, 2018, 2581, 2582, 2861, -2873, 2883, 2923, 2988, 3465,3481 и др.
  Устанавливает и контролирует соединение
  Делит данные прикладного уровня на части – сегменты
  Осуществляет передачу данных с уведомлением
  Вычисляет контрольные суммы по всему сегменту.

## Slide 16: Заголовок TCP

## Slide 17: Заголовок TCP
Порт отправителя
Порт получателя

## Slide 18: Заголовок TCP

## Slide 19: Заголовок TCP
Код позиции в сообщении (sequence number) - номер первого байта данных в сегменте. По сути это смещение сегмента относительно начала данных.
Номер октета, который должен прийти следующим (acknowledgment number) – число, которое на единицу больше номера последнего успешно принятого байта.

## Slide 20: Заголовок TCP
Код позиции в сообщении (sequence number)
Номер октета, который должен прийти следующим (acknowledgment number)
A
B
C
D
SN=0 SN=A SN=A+B SN=A+B+C
A
Получение
Подтверждение
AN=A+1

## Slide 21: Восстановление потерянных сегментов
Реализации TCP используют два разных способа, чтобы получатель мог запросить один пакет.
Тройное признание. Если получатель трижды подтверждает пакет, который предшествует последнему подтвержденному серийному номеру, отправитель предполагает, что получатель запрашивает повторную передачу пакета.
Второй способ заключается в реализации выборочных подтверждений (SACK). SACK добавляет новое поле к подтверждению TCP, которое позволяет получателю подтвердить получение определенного набора серийных номеров.

## Slide 22: Заголовок TCP

## Slide 23
HLEN - поле, определяющее размер заголовка пакета TCP в 4-байтных словах. Минимальный размер составляет 5 слов, а максимальный — 15, что составляет 20 и 60 байт соответственно. Смещение считается от начала заголовка TCP.
Резерв - предназначенное для будущего использования (сейчас = 0) кроме 4 и 6 бита, где располагаются флаги управления перегрузкой
Флаги (обсудим далее)
Размер окна - определяет число сегментов, которые могут быть отправлены.
Указатель важной информации - представляет собой указатель последнего байта, содержащий информацию, которая требует немедленного реагирования.
Заголовок TCP

## Slide 24: Заголовок TCP. Флаги.
URG — срочное сообщение;
АСК — квитанция на принятый сегмент;
PSH — запрос на отправку сообщения без ожидания заполнения буфера;
RST — запрос на восстановление соединения;
SYN — сообщение, используемое для синхронизации счетчиков переданных данных при установлении соединения;
FIN — признак достижения передающей стороной последнего байта в потоке передаваемых данных

## Slide 25: Заголовок TCP. Флаги.
SYN
АСК
URG

## Slide 26: Подтверждение приема в TCP

## Slide 27: Размер окна подтверждения
Размер окна = A+B+С
Это значит, что отправитель может послать сегменты A, B, C до получения подтверждения на сегмент А
После получения подтверждения А окно сдвигается вправо. Можно отпарить D
A
B
C
D
SN=0 SN=A SN=A+B SN=A+B+C
A
Получение
Подтверждение
AN=A+1

## Slide 28: Скользящее окно

## Slide 29: Установление соединения в TCP

## Slide 30: Установление соединения в TCP
Клиент и сервер TCP проходят последовательно ряд состояний.
Переход между состояниями управляется получением\отправкой сегментов с определенными флагами и значениями полей.

## Slide 31
Установление соединения в TCP
Тройное рукопожатие.
Клиент посылает SYN-сегмент (active open).
Сервер откликается, посылая свой SYN-сегмент, с ISN (Initial Sequence Number) = 0 (passive open).
Клиент отправляет подтверждение получения SYN-сегмента от сервера с идентификатором равным ISN (сервера)+1.

## Slide 33: Закрытие соединения

## Slide 34: netstat

## Slide 35: Регулирование скорости в TCP

## Slide 36: От чего зависит скорость TCP?
Скорость передачи данных по TCP не равномерная. Она меняется в зависимости от:
  времени от начала передачи,
  успешности передачи,
  общих условий передачи.

## Slide 37: Размер окна
W=RTT*B
W – размер окна в
B - Полоса пропускания (бит/сек)
RTT (round-trip time) — Время приема-передачи - это время на отправку сигнала + время на получение подтверждения.
Размеры окон для обоих участников обмена могут быть разными

## Slide 38: Определение интенсивности передачи
Трафик регулируется:
  Со стороны получателя (контроль доставки) с помощью параметра window
  Со стороны отправителя (контроль перегрузки) с помощью окна перегрузки cwnd (congestion window) и порога медленного старта ssthreth (Slow start threshold).
Окно перегрузки (CWND) позволяет согласовать полную загрузку виртуального соединения и текущие возможности канала, минимизируя потери пакетов при перегрузке.
Увеличение окна перегрузки идет по мере успешной передачи
При неуспешной передаче окно схлопывается (при ошибках или таймауте).

## Slide 39: TCP Congestion Control
BIC TCP
CUBIC TCP
Highspeed TCP
H-TCP
TCP Hybla
TCP-Illinois
TCP Low Priority
TCP Vegas
TCP NewReno
TCP Veno
TCP Westwood+
YeAH-TCP

## Slide 40: Окно перегрузки 1\2
Сongestion Window – окно перегрузки
  Чаще всего равно размеру окна передачи
  определяет размер буфера данных, доступных для передачи.
  поддерживается отправителем и является средством предотвращения перегрузки канала между отправителем и получателем из-за слишком большого объема трафика.
  в современных ОС может достигать максимального значения в 65535

## Slide 41: Окно перегрузки 2\2
Когда соединение установлено:
  окно перегрузки независимо на каждом хосте, устанавливается на небольшое значение, кратное MSS (Maximum Segment Size), разрешенному для этого соединения.
  в дальнейшем, в зависимости от алгоритма управления перегрузкой, при условии, что все сегменты получены и подтверждения достигают отправителя вовремя, к размеру окна добавляется некоторая константа.
  когда окно достигает ssthresh, окно перегрузки увеличивается линейно при каждом новом полученном подтверждении,
  окно перегрузки схлопывается до 1 MSS (возможны другие варианты, например до половины ssthresh) при обнаруженных проблемах передачи, выключая таймаут прихода подтверждения.

## Slide 42: Критика TCP

## Slide 43: Критика TCP
Проблема медленного открытия соединений (TCP, TCP+TLC)
Проблема медленного старта
Слабая адаптация TCP к беспроводным сетям
Критическое влияние не пропускной способности канала, а задержки
https://www.youtube.com/watch?v=RqZ9_Yq-ibM
https://www.youtube.com/watch?v=1Ih0bL2Zp1c
Александр Тоболь / Одноклассники

## Slide 44: Медленный старт
cwnd=1 MSS
Пусть мы будем удваивать cwnd

## Slide 45: Управление окном перегрузки

## Slide 46: Переход на QUIC
https://infostart.ru/journal/news/tekhnologii/novyy-protokol-http-3-bolshe-ne-budet-ispolzovat-tcp-na-ocheredi-quic_1284071/

## Slide 47: Переход на UDP

## Slide 48: Выводы
Транспортный уровень
Номера портов
Протокол UDP
Протокол TCP
Установление соединения в TCP
Управление скоростью в TCP
Будущее TCP – постепенный переход на QUIC в ряде приложений