## Slide 1: WiFi
Лекция 5
  Artem Beresnev
  t.me/ITSMDao
  t.me/ITSMDaoChat

## Slide 2: План
Технология Wi-Fi
Стандарты Wi-Fi
Безопасность

## Slide 4: Проблемы передачи цифрового сигнала по радиоканалу

## Slide 5: Проблемы передачи цифрового сигнала в радиоканалу
Затухание сигнала
Теневые зоны
Многолучевое распространение сигналов
Замирания сигнала
Временные задержки

## Slide 6: Затухание сигнала
Независимо от среды передачи первоначальная энергия сигнала, которая была на выходе передатчика будет уменьшаться (затухать).
Если энергия сигнала будет меньше некоего уровня (порога чувствительности приемника), то сигнал может быть принят с ошибкой.
Для радиоканала затухание вызывается:
  рассеиванием энергии сигнала на тепло
  поглощение радиоволн веществом
  волновые эффекты

## Slide 7: Теневые зоны

## Slide 8: Многолучевое распространение сигналов

## Slide 9: Замирания сигнала

## Slide 10: Временные задержки
Выражаются в биении трафика и нестабильном StDev и Jitter
Проблемы на уровне транспортных протоколов
Проблемы на уровне приложений

## Slide 11: Обзор стандарта

## Slide 12: Характеристика разделов IEEE 802

## Slide 13: История Wi-fi
Wi-Fi был создан в 1991 году NCR Corporation/AT&T (впоследствии — Lucent Technologies и Agere Systems) в Ньивегейн, Нидерланды.
Изначально был разработан для систем кассового обслуживания. Под маркой WaveLAN был выеден на рынок и обеспечивал скорость передачи данных от 1 до 2 Мбит/с.
Создатель Wi-Fi (Wireless Fidelity) — Вик Хейз (Vic Hayes) находился в команде, по разработке таких стандартов, как:
  IEEE 802.11b;
  IEEE 802.11a;
  IEEE 802.11g.
В 2003 году Вик ушёл из Agere Systems.
В 2004 году Agere Systems решила уйти с рынка Wi-Fi.
Стандарт IEEE 802.11n был утверждён 11 сентября 2009 года
Новые редакции стандарта IEEE 802.11 выходили в 2012, 2015 и 2019 году.

## Slide 14: Сравнение стандартов

## Slide 15: Сравнение стандартов
IEEE Standard | Maximum Linkrate | Год | Частота | Дальность
Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Half-duplex 600–9608 Mbit/s | 2019 | 2.4/5 GHz | 100 м
Wi‑Fi 5 (802.11ac) | Half-duplex 433–6933 Mbit/s | 2014 | 5 GHz | До 112-400 м
Wi‑Fi 4 (802.11n) | Half-duplex 72–600 Mbit/s | 2008 | 2.4/5 GHz | До 70-250 м
Wi‑Fi 3 (802.11g) | Half-duplex 3–54 Mbit/s | 2003 | 2.4 GHz | До 38-140 м
Wi‑Fi 2 (802.11a) | Half-duplex 1.5 to 54 Mbit/s | 1999 | 5 GHz | До 35-120 м
Wi‑Fi 1 (802.11b) | Half-duplex 1 to 11 Mbit/s | 1999 | 2.4 GHz | До 38-140 м

## Slide 16: Что определяют стандарты Wi-Fi
Поддерживаемые полосы частот
Ширину полос канала
Расстояние между поднесущими частотами
Мощностные характеристики
Длительность символа
Длительность защитного интервала
Схему передачи (OFDM OFDMA)
Схему модуляции
Количество пространственных каналов (MIMO)

## Slide 17: Частоты передачи и каналы

## Slide 18: Частотные каналы
Существуют 2 частотных диапазона:
2,4 ГГц;
5ГГц.
Оба частотных диапазона разбиты на частотные каналы. Ширина каждого частотного канала составляет 20, 40, 80, 80+80 МГц.

## Slide 19: Частотные каналы 2,4 ГГц
Центральная частота первого канала — 2412МГц, второго — 2417МГц, третьего — 2422МГц. Все каналы смещены относительного центра предыдущего на 5МГц. Каждый последующий канал не перекрывается с предыдущим на 5МГц. Однако, есть «чистые» или «неперекрывающиеся» частотные каналы с номерами 1, 6, 11 и 14.
В частотном диапазоне 5ГГц таких каналов 23

## Slide 20: OFDM
"OFDM (англ. Orthogonal frequency-division multiplexing) — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов, является цифровой схемой модуляции, которая использует большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих. Каждая поднесущая модулируется по обычной схеме модуляции (например, квадратурная амплитудная модуляция) на низкой символьной скорости, сохраняя общую скорость передачи данных, как и у обычных схем модуляции одной несущей в той же полосе пропускания. На практике сигналы OFDM получаются путём использования БПФ (быстрое преобразование Фурье)".

## Slide 21: OFDM

## Slide 22: OFDM

## Slide 23: OFDM

## Slide 24: OFDM

## Slide 25: OFDM
Информационные поднесущие – для передачи данных
Пилот-сигналы для синхронизации и измерений
Поднесущие частоты для защитного интервала для предотвращения смешивания полезных поднесущих

## Slide 26: OFDM

## Slide 27: OFDMA (WiFi 6)
Orthogonal frequency-division multiple access
По сути OFDMA представляет собой «многопользовательскую» вариацию старой технологии параллельной передачи данных с частотным разделением OFDM.

## Slide 28: OFDMA (WiFi 6)
Точка доступа с WiFi 6 на канале 20 МГц может иметь до 256 поднесущих, тогда как WiFi 5 (802.11ac) — только до 64. Ортогональность позволяет приемнику выделить каждую поднесущую из множества, разделяя канал на так называемые единицы ресурса.
.

## Slide 29: OFDMA (WiFi 6)

## Slide 30: Ресурсы WiFi 6 и поднесущие

## Slide 31: Модуляции сигнала

## Slide 32: Модуляции сигнала
BPSK, binary phase shift keying (двоичная фазовая манипуляция) где «двоичный» относится к использованию двух фазовых смещений (одно для логической единицы и одно для логического нуля).
QPSK, quadrature phase shift keying, (квадратурно фазовая манипуляция) QPSK модуляция строится на основе кодирования двух бит передаваемой информации одним символом.
QAM (Квадратурная амплитудная модуляция )
  64QAM (6 бит)
  256QAM (8 бит)
  1024QAM (10 бит)

## Slide 33: Доступ к передающей среде

## Slide 34: CSMA \ CA
Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance CSMA/CA - множественный доступ с контролем несущей и избежанием коллизий»— это сетевой протокол, в котором:
используется схема прослушивания несущей волны;
станция, которая собирается начать передачу, посылает jam signal (сигнал затора);
после продолжительного ожидания всех станций, которые могут послать jam signal, станция начинает передачу фрейма;
если во время передачи станция обнаруживает jam signal от другой станции, она останавливает передачу на отрезок времени случайной длины и затем повторяет попытку.
Подтверждается прием кадра;
CSMA/CA отличается от CSMA/CD тем, что коллизиям подвержены не пакеты данных, а только jam-сигналы.

## Slide 35: Типовые топологии

## Slide 36: Режимы работы оборудования:
AP;
Ad-Hoc;
Bridge;
WDS.

## Slide 37: Режим Ad-Hoc
Данный режим позволяет объединить 2 компьютера во временную одноранговую сеть типа «компьютер-компьютер» и организовать обмен данными между ними всего за несколько минут.

## Slide 38: Режим AP

## Slide 39: Режим AP c повторителем

## Slide 40: Режим Bridge или режим WiFi моста

## Slide 41: Режим WDS
Wireless Distribution system позволяет воссоздать практически любую топологию
WDS бывает нескольких видов:
  WDS типа «Точка-Точка» (Point-to-Point)
  WDS типа «Точка-Многоточка» (Point-to-Multi-Point)
  Комбинация различных типов WDS = любая сетевая топология сети.

## Slide 42: Режим WDS
Point-to-Point
Point-to-Multi-Point
Комбинация

## Slide 43: Альтернатива WDS

## Slide 44: Оборудование WiFi

## Slide 45: Access Point

## Slide 46: Разница между WiFi роутером и точкой доступа
WiFi роутеры и точки доступа выполняют одни и те же функции — создают радиопокрытие (режим AP), находясь в котором, любое устройство может подключиться к сети в режиме AP-Client.
Данные устройства различаются как визуально, так и структурно.
У классической точки доступа WiFi имеется только один Ethernet-порт.
WiFi роутер — это более функциональное и универсальное устройство домашней WiFi сети или сети небольшого офиса.
Точки доступа, имеющие более богатый функционал в плане различных настроек WiFi сети, чаще используются для создания сетей с большими площадями.

## Slide 47: Внешние антенны

## Slide 48: Усилители сигнала

## Slide 49: Управляющие устройства
Cisco WLC

## Slide 50: Управляющие устройства
  Управление AP
  встроенный локальный сервер авторизации Radius (AAA) для пользовательских и гостевых учетных записей;
  групповая установка/конфигурирование точек доступа;
  групповая замена встроенной программы/перезагрузка точек доступа;
  оптимизация канала/мощности/нагрузки;
  Может содержать портал с СМС-авторизацией
  И др.

## Slide 51: MIMO

## Slide 52: MIMO
  MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) — метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу пропускания канала, в котором передача данных и прием данных осуществляются системами из нескольких антенн.

## Slide 53: Безопасность WiFi

## Slide 54: Технологии защиты
WEP;
802.1X;
WPA;
WPA2.

## Slide 55: WEP
Данные шифруются по RC4 ключом с разрядностью от 40 до 104 бит. Но это не целый ключ, а только его статическая составляющая. Для усиления защиты применяется так называемый вектор инициализации Initialization Vector (IV), который предназначен для рандомизации дополнительной части ключа, что обеспечивает различные вариации шифра для разных пакетов данных. Данный вектор является 24-битным. Таким образом, в результате мы получаем общее шифрование с разрядностью от 64 (40+24) до 128 (104+24) бит. Идея очень здравая, поскольку при шифровании мы оперируем и постоянными, и случайно подобранными символами.
Но, как оказалось, взломать такую защиту можно — соответствующие утилиты присутствуют в Интернете (например, AirSnort, WEPcrack).
Основное её слабое место — это вектор инициализации. Поскольку мы говорим о 24 битах, это подразумевает около 16 миллионов комбинаций (2 в 24 степени) — после использования этого количества ключ начинает повторяться.

## Slide 56: 802.1X
802.1X базируется на протоколе расширенной аутентификации Extensible Authentication Protocol (EAP), протоколе защиты транспортного уровня Transport Layer Security (TLS) и сервере доступа RADIUS (Remote Access Dial-in User Server). Плюс к этому стоит добавить новую организацию работы клиентов сети. После того, как пользователь прошёл этап аутентификации, ему высылается секретный ключ в зашифрованном виде на определённое незначительное время — время действующего на данный момент сеанса. По завершении этого сеанса генерируется новый ключ и опять высылается пользователю. Протокол защиты транспортного уровня TLS обеспечивает взаимную аутентификацию и целостность передачи данных. Все ключи являются 128-разрядными по умолчанию.

## Slide 57: WPA
WPA — это временный стандарт, о котором договорились производители оборудования, пока не вступил в силу IEEE 802.11i. По сути, WPA = 802.1X + EAP + TKIP + MIC, где:
WPA — технология защищённого доступа к беспроводным сетям (Wi-Fi Protected Access),
EAP — протокол расширенной аутентификации (Extensible Authentication Protocol),
TKIP — протокол интеграции временного ключа (Temporal Key Integrity Protocol),
MIC — технология проверки целостности сообщений (Message Integrity Check).
Ключевыми здесь являются новые модули TKIP и MIC. Стандарт TKIP использует автоматически подобранные 128-битные ключи, которые создаются непредсказуемым способом и общее число вариаций которых достигает 500 миллиардов. Сложная иерархическая система алгоритма подбора ключей и динамическая их замена через каждые 10 Кбайт (10 тыс. передаваемых пакетов) делают систему максимально защищённой.
От внешнего проникновения и изменения информации также обороняет технология проверки целостности сообщений (Message Integrity Check). Достаточно сложный математический алгоритм позволяет сверять отправленные в одной точке и полученные в другой данные. Если замечены изменения и результат сравнения не сходится, такие данные считаются ложными и выбрасываются.
Правда, TKIP сейчас не является лучшим в реализации шифрования, поскольку в силу вступают новые алгоритмы, основанные на технологии Advanced Encryption Standard (AES), которая, кстати говоря, уже давно используется в VPN.

## Slide 58: WPA2
WPA2 обеспечивает самый высокий уровень защиты данных и контроль доступа в беспроводную сеть для корпоративных (WPA2-Enterprise) и индивидуальных пользователей (WPA2-Personal).
WPA2 (Wireless Protected Access ver. 2.0) – это вторая версия набора алгоритмов и протоколов обеспечивающих защиту данных в беспроводных сетях Wi-Fi. Как предполагается, WPA2 должен существенно повысить защищенность беспроводных сетей Wi-Fi по сравнению с прежними технологиями. Новый стандарт предусматривает, в частности, обязательное использование более мощного алгоритма шифрования AES (Advanced Encryption Standard) и аутентификации802.1X.
Протоколы WPA2 работают в двух режимах аутентификации: персональном (Personal) и корпоративном (Enterprise).

## Slide 59: План
Технология Wi-Fi
Стандарты Wi-Fi
Безопасность

## Slide 60: Защита Wi-fi сетей
В 1997 году вышел первый стандарт IEEE 802.11, безопасность которого, как оказалось, далека от идеала. Простой пароль SSID (Server Set ID) для доступа в локальную сеть по современным меркам нельзя считать защитой, особенно, учитывая факт, что к Wi-Fi не нужно физически подключаться.
Главной же защитой долгое время являлось использование цифровых ключей шифрования потоков данных с помощью функции Wired Equivalent Privacy (WEP). Сами ключи представляют из себя обыкновенные пароли с длиной от 5 до 13 символов ASCII, что соответствует 40 или 104-разрядному шифрованию на статическом уровне. Как показало время, WEP оказалась не самой надёжной технологией защиты. И, кстати, все основные атаки хакеров пришлись как раз-таки на эпоху внедрения WEP.
После 2001 года для проводных и беспроводных сетей был внедрён новый стандарт IEEE 802.1X, который использует вариант динамических 128-разрядных ключей шифрования, то есть периодически изменяющихся во времени. Таким образом, пользователи сети работают сеансами, по завершении которых им присылается новый ключ. Например, Windows XP поддерживает данный стандарт, и по умолчанию время одного сеанса равно 30 минутам.
В конце 2003 года был внедрён стандарт Wi-Fi Protected Access (WPA), который совмещает преимущества динамического обновления ключей IEEE 802.1X с кодированием протокола интеграции временного ключа Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), протоколом расширенной аутентификации Extensible Authentication Protocol (EAP) и технологией проверки целостности сообщений Message Integrity Check (MIC).
Помимо этого, параллельно развивается множество самостоятельных стандартов безопасности от различных разработчиков, в частности, в данном направлении преуспевают Intel и Cisco. В 2004 году появляется WPA2, или 802.11i, — максимально защищённый стандарт.